## Slide 1: Процессоры Texas Instruments OMAP
  Евгений Соломин
  Процессоры Texas Instruments OMAP, особенности архитектуры, их применение для встраиваемых систем
Notes: Theme created by
Sakari Koivunen and Henrik Omma
Released under the LGPL license.

## Slide 2: OMAP (Open Multimedia Applications Platform)
OMAP – это высокоинтегрированная программно-аппаратная платформа, разработанная для мобильных и встраиваемых приложений, которая позволяет разрабатывать устройства с мощными пользовательскими интерфейсами и высокой производительностью...
  Открытая платформа для мультимедийных приложений.

## Slide 3: OMAP (Open Multimedia Applications Platform)
...обеспечивая минимальное энергопотребление наряду с максимальной гибкостью и удобством, благодаря полностью интегрированной платформе процессора для обработки смешанных сигналов.

## Slide 4: OMAP (Open Multimedia Applications Platform)
Мост DSP/BIOS Bridge позволяет разработчику конечной системы оптимальным образом распределять задачу между сигнальным и RISC процессором.

## Slide 5: Особенности архитектуры
  В основе процессоров семейства OMAP лежит комбинация на одном кристалле сигнального процессора с ультранизким потреблением энергии TMS320C55x и управляющего RISC процессора с ядром ARM и схемы общей памяти.
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 6: Семейство многоядерных
Процессоры семейства OMAP являются многоядерными в отличии от их предшественников TMS, что дает первым преимущество
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 7: Особенности архитектуры
Включение в состав аппаратной части OMAP TMS320C55x позволяет в приложениях стандарта 3G успешно реализовывать алгоритмы распознавания речи в условиях эхо- и шумоподавления. Энергоэффективнее, чем на одном RISC процессоре, исполняются на OMAP алгоритмы MP3 (MPEG Audio Decode, Layer 3) и AAC (Advanced Audio Coding).
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 8: Преимущество использования DSP
DSP обеспечивает высокую производительность в приложениях работающих, например с видео и аудио.
DSP требует значительно меньше мощности на время такта, чем RSIC процессор
DSP требуется меньше инструкция для реализации math-intensive и repetitive алгоритмов что позволяет выполнять большее количество инструкция за время такта
Результат: быстрая реализация с очень небольшим потреблением мощности
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 9: RISC + DSP
Используя RISC и DSP параллельно, архитектура OMAP использует возможности DSP процессора в то время как RISC процессор выполняет команды с которыми он справляется наилучшим образом.
Такой подход обеспечивает по крайней мере две важные вещи:
1. Улучшение качества функций беспроводной связи.
2. Допускает мультимедийную многозадачность в устройствах радио связи.

## Slide 10: RISC + DSP
Добавив DSP процессор, который идеально подходит для ресурсоемких приложений, тем самым уменьшая вероятность, что RISC процессор будет перезагружен. Параллельно распределяя задачи между двумя процессорами, уменьшается возможность, что приложение завершится на середине выполнения, т.к. RISC процессор направляет свои ресурсы на обработку другого приложения.

## Slide 11: Преимущество OMAP DSP/BIOS Bridge
DSP/BIOS Bridge – это ключ функциональности архитектуры OMAP.
Обеспечивает возможность разработки приложений, дружелюбный интерфейс для DSP.
Позволяет разрабатывать приложения для RISC имея доступ и возможность контролировать DSP, используя API

## Slide 12: Как работает

## Slide 13: 3 поколения OMAP
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 14: OMAP1030
Class 12 WCDMA/GSM/GPRS modem;
220 Mhz ARM9;
QVGA 30fps (QCIF), 15fps (CIF);
Digital camera with 2-megapixel support;
Video capture, playback, and streaming at 30 frames per second (QCIF format) and 15 frames per second (CIF format);
Digital audio such as MP3 and other audio formats;
Two color LCD screens up to QVGA in size
2D and 3D gaming;
64 polyphonic MIDI ringtones;
Hardware-based security;
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 15: OMAP1030
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 16: OMAP2230
Class 12 WCDMA/GSM/GPRS modem
330Mhz ARM11 core
H264 VGA decode at 30fps
Support up to 5Mpix camera
Dediacted 2D/3D Graphics Accelerators
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 17: OMAP2230
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 18: OMAP3420
ARM CortexA8 core
H264 VGA decode at 30fps
Integrated Image Signal Processor (ISP)
Support up to 12Mpix camera
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 19: OMAP3420
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 20: Результаты сравнения
Notes: что позволяет достичь компромисса между требованием обеспечения высоких рабочих характеристик системы и ее низкого энергопотребления

## Slide 21: Где используется